| Lynx YETI TUV V-1300 В сезоне 2004-05 "YETI- 1000" был хитом продаж. А теперь на пике популярности 102-сильный "YETI-1300". Инжекторный 4-х тактный двигатель V-образной компоновки, с низким центром тяжести, с системой смазки "сухой картер", сбалансированный, тяговитый и экономичный, Вы не услышите его с расстояния 50 метров. Добавьте к этому КПП с пониженной передачей и реверсом, широкую гусеницу 51 см. Х396 см., маневренную и защищенную от повреждений подвеску SUV, подогрев всех рукояток и съемное сидение-модулар и посмотрите как он красив. С одинаковым удовольствием Вы поедете на нем на охоту, поможете вытянуть соседу автомобиль из заснеженного кювета и с радостью прокатитесь с семьей по лесным просторам. В тишине, вдыхая морозный, чистый воздух зимнего леса. Невзирая на наличие дороги. Предложите ему любое испытание - он с радостью согласится! Двигатель 1300 см3, 4х -тактный, 2 цилиндра, система «сухой картер», мощность 102 л.с., бензобак 40 л, система впуска- инжекторы топлива, сухой вес 337кг, задний ход и пониженная передача., длина гусеницы 396 см, ширина гусеницы 50 см, высота грунтозацепов 32 мм. Подогрев всех рукояток, тахометр, спидометр, мультидисплей с указателем уровня топлива, DESS противоугонный имобилайзер, фаркоп, розетка 12 В., зеркала заднего вида. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |