## Снегоход Ski-Doo Tundra LT 550 (2007)

Конец формы

Технические характеристики

| Двигатель |
| --- |
| Двигатель | 550F |
| Объем, куб см. | 553 |
| Число цилиндров | 2 |
| Мощность л.с./кВт | 57 |
| Тип | 2-х тактный |
| Топливная система | 2 x VM 30 |
| Стандартная комплектация и аксессуары |
| Пассажирское сиденье/спинка | Cтандарт/ Опция |
| Электрический стартер | Стандарт |
| Подогрев ручек | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Тахометр | Опция |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Зеркало заднего вида | Опция |
| Ветровое стекло | Среднее |
| Фаркоп | Стандарт |
| Платформа |
| Платформа | RF |
| Цвет |
| Цвет | Жёлтый |
| Транcмиссия |
| Охлаждение | Воздушное |
| Ведущий шкив вариатора | BRP Lite |
| Ведомый шкив вариатора | LPV 27 |
| Реверс | RER(нажатием кнопки) |
| Размеры и вес |
| Сухой вес, кг | 227 |
| Ширина/длина, мм | 957/3310 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1220 |
| Гусеница: длина/ширина | 3923/406 |
| Высота грунтозацепа, мм | 38,1 |
| Тип лыж | Pilot 6.9 |
| База лыж, мм | 991 |
| Ширина лыжи, мм | 172 |
| Топливный бак, л. | 34 |
| Масляной бак, л. | 3,5 |
| Число мест | 2 |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | RF |
| Амортизаторы передней подвески | Масляные |
| Ход передней подвески, мм | 160 |
| Тип задней подвески | SC-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Масляные/HPG |
| Ход задней подвески, мм | 381 |