## Снегоход Lynx YETI PRO 550 (2009)

Конец формы

Сверхпроходимый снегоход с самой широкой гусеницей 610 мм, может передвигаться по снегу любой глубины и плотности, преодолевая места, недоступные для других. Мощная, практически "неубиваемая" телескопическая передняя подвеска, усиленное днище и цельнометаллический бампер. Механическая коробка с синхронизаторами, с пониженной передачей и реверсом позволяет эффективно перевозить грузы на короткие и длинные дистанции.
Электростартер, реверс, розетка для электроприборов, экстра высокий профиль ветрового стекла, вместительный багажник, водозащитное отделение для багажа под сидением, фаркоп.

| Двигатель |
| --- |
| Марка | Rotax 550 F |
| Объём | 553 см³ |
| Мощность | 61 л.с. |
| Тип | 2-тактный |
| Цилиндры | 2 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Топливоподача | (2) Mikuni VM 34 |
| Размеры |
| Длина х ширина х высота | 315,0 х 110,0 х 122,0 |
| База лыж | 900 мм |
| Гусеница (ширина х длина х высота) | 610 х 3968 х 23,1 мм |
| Сухой вес | 277 кг. |
| Топливный бак | 40 л. |
| Маслянный бак | 2,5 л. |
| Число мест | 2 |
| Подвески |
| Передняя подвеска | Телескопическая |
| Ход передней подвески | 152 мм |
| Передние амортизаторы | Гидравлические |
| Задняя подвеска | Рычажная, Artikulating Slide |
| Ход задней подвески | 215 мм |
| Задние амортизаторы | Гидравлические |
| Материалы |
| Рама | Сталь |
| Полозья лыж | Пластик |
| Прочее |
| Реверс | + (механический) |
| Электростартер | + |
| Спидометр | + (механический) |
| Тахометр | Опция |
| Датчик топлива | + (механический) |
| Датчик температуры | - |
| Спинка сиденья | Опция |
| Фаркоп | + |
| Подогрев рукояток | + |
| Профиль стекла | Экстра высокий |
| Цвет | Жёлтый |