"YETI PRO V-800"

Сердце "YETI PRO V-800" - это 65-сильный 4-х тактный инжекторный двигатель , сбалансированный, тяговитый и экономичный.Нет необходимости "раскручивать" этот двигатель рукояткой газа. Уже с 2500 оборотов/ мин. Вы почувствуете уверенное усилие. Мягкость и плавность хода- это именно то, что дает новая подвеска и работа двигателя на более низких оборотах, чем 2х тактный. А запуск на морозе не доставит никаких проблем- двигатель с инжекторами EFI заводится с первого оборота независимо от температуры воздуха.
Двигатель V-800 по результатам испытаний показал себя как самый тихий и самый экономичный 4х тактный двигатель для снегоходов в мире!
Вас удивит и его управляемость. Двигатель имеет V- образную компоновку и низкий центр тяжести. Благодаря увеличению нагрузки на лыжи он действительно "рулится"! Испытания на трассе кросс-кантри разбили убеждения пессимистов. Снегоход SWT может быть маневренным!
Добавьте к этому КПП с пониженной передачей и реверсом, широкую гусеницу 61см. Х396 см., защищенную от повреждений телескопическую подвеску и съемное сидение пассажира.

Характеристики: Двигатель 800 см3, 4х -тактный, 2 цилиндра, мощность 65 л.с., система впуска- инжекторы топлива EFI, задний ход и пониженная передача КПП.
Гидравлические тормоза, датчик уровня топлива. Пластиковые широкие лыжи, электростарт, подогрев рукояток и спидометр. DESS противоугонный имобилайзер. Съемная спинка сидения, накладки-расширители лыж, розетка 12В. Бензобак 40 л, сухой вес 324 кг, длина гусеницы 396 см, ширина гусеницы 61 см.

| Двигатель Rotax | V-810 |
| --- | --- |
| Система питания | VDO EMS |
| Система смазки | Wet sump |
| Стартер | Electric starter |
| Ведущий шкив вариатора | TRA IV |
| Ведомый шкив вариатора | NDT 6K VSA |
| Передняя подвеска | LTS |
| Передний амортизатор | HP-gas 30 |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Задняя подвеска |  |
| Задние амортизаторы | Easy Ride XWLS |
| - / HP-kaasu 36 |  |
| Ход задней подвески, мм | 210 |
| Вес, кг | 320 |
| Ширина / Длина, мм | 1155 / 3070 |
| Высота (вкл. ветровое стекло), мм | 1355 |
| База лыж, мм | 900 |
| Размеры гусеницы (Ш x Дл / В), мм | 600x3968/32 |
| Объем топливного бака / масленого бака, Л | 45 |
| Тип лыж | ADJ |
| Задний ход | Mechanical 2F+N+R Syncro |
| DESS | Стандарт |
| Эл. стартер | Стандарт |
| Розетка 12В | Стандарт 2 шт |
| Сиденье второго пассажира / спинка | Стандарт / Стандарт (Но отсутствуют на изображении) |
| Ветровое стекло | Сверхвысокое |