"X-TRIM COMMANDER LTD 600HO SDI"

Будущий хит для тех, кто любит лучшее!
Широкая гусеница и КПП с пониженной передачей на алюминиевой раме позволили достичь минимального веса для подобного класса "туристов повышенной проходимости". И обратите внимание на широкую гусеницу 50 х 396 см с зацепами высотой 38 мм! Это именно то, что поможет легко стартовать в целине и без проблем преодолевать самый рыхлый снег!
Управляемость на уровне узкогусеничного снегохода и отличные возможности по проходимости на глубоком снегу.
Багажник под сидением, легкий и экономичный 117-сильный двигатель 600 SDi с системой впрыска топлива, радиатор под капотом и возможность буксировки груза до 500кг- трудно представить более универсальный и динамичный снегоход !

Характеристики: Двигатель 600см3, впрыск SDI, 117лс, 2х такт.
Электростартер, вариатор с 3000 об/мин, КПП пониж.передача . сухой вес 286кг, бак 40л, гусеница 50см х 396см., снегозацепы 38 мм.

| Двигатель Rotax | 593 H.O. SDI |
| --- | --- |
| Система питания | 2 x Dellorto dia. 46 |
| Система смазки | Инжекционная |
| Стартер | Электрический |
| Ведущий шкив вариатора | TRA III |
| Ведомый шкив вариатора | QRS |
| Передняя подвеска | A-LFS |
| Передний амортизатор | HP-gas, 36 |
| Ход передней подвески, мм | 210 |
| Задняя подвеска |  |
| Задние амортизаторы | RCG-A |
| HP-gas, 36 / |  |
| HP-gas, 36 |  |
| Ход задней подвески, мм | 340 |
| Вес, кг | 280 |
| Ширина / Длина, мм | 1135 / 3230 |
| Высота (вкл. ветровое стекло), мм | 1280 |
| База лыж, мм | 975 adj. (+ 42 mm) |
| Размеры гусеницы (Ш x Дл / В), мм | 500x3923/38 |
| Объем топливного бака / масленого бака, Л | 45 / 2,8 |
| Тип лыж | CTRL |
| Задний ход | Syncro 2F + N + R |
| DESS | Стандарт |
| Эл. стартер | Стандарт |
| Розетка 12В | Стандарт |
| Сиденье второго пассажира / спинка | Стандарт |
| Ветровое стекло | Высокое |

- L-XU-дизайн и эргономика

- RCG-A - Задняя подвеска

- Гусеница 500 x 3923 x 38 ,pitch 72,6 mm

- A-LFS - Передняя подвеска

- Современная приборная панель

- New Коробка передач Syncro

- Открытые подножки

- Розетка 12В в стандарте

- Горная стропа на руле

- Вместительный багажный отсек

- Комплектация LIMITED

  - Окрашенные в белый цвет капот, верхние панели и сиденье

  - Высота грунтозацепа 38 мм

  - Пассажирское сиденье и спинка

  - Дополнительные аксессуары

  - Наклейки Limited

  - Высокое ветровое стекло