"TUNDRA 300 F"

Снегоход который имеет больше преимуществ, чем кажется. Во-первых -его цена.
Во-вторых: гидравлические тормоза, электронный реверс кнопкой RER, новый двигатель 270 см3, двойные головные фары, большой багажник сзади, багажник под сидением, впечатляющая маневренность и малый вес. Специально для тех, кто любит посещать недоступные туристическим снегоходам лесные чащи. А за счет воздушного охлаждения на нем можно двигаться и по льду.
Гусеница увеличенной площади позволит легко и быстро преодолеть снежные поля и насладиться отличной проходимостью снегохода.

Двигатель воздушного охлаждения 270 см3 на платформе RF, 27 л.с., 2-х тактный, 1 цилиндр. гидравлические тормоза,
Широкие пластиковые лыжи, система электронного реверса RER, фаркоп. Багажник под съемным сиденьем. Снегоход оснащен электростартером.
Гусеница 345смХ 40,6 см, грунтозацепы 32 мм, бензобак 34 л, маслобак 3,5 л, , сухой вес 172 кг.