# Открытое  акционерное  общество

«Уфимское   моторостроительное   производственное   объединение»

С Н Е Г О Х О Д   УС-440

Каталог  деталей  и  сборочных  единиц

119.00.000.000КД

1999

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лыжа и передняя подвеска                                                                                        2

Управление                                                                                                                 4

Рулевой узел                                                                                                               6

Рычаг управления реверсом                                                                                      8

Коробка передач с реверсом                                                                                   10

Трансмиссия                                                                                                              13

Подвеска гусеницы                                                                                                   16

Носок для снегохода мод.119.00.000.000                                                               22

Носок для снегохода мод.113.00.000.000                                                               24

Капот для снегохода мод.119.00.000.000                                                               26

Капот для снегохода мод.113.00.000.000                                                               28

Пульт управления для снегохода мод.119.00.000.000                                          30

Пульт управления для снегохода мод. 113.00.000.000                                         32

Силовой узел «Cиденье, багажник» для снегохода мод. 119.00.000.000            33

Силовой узел, кожух вариатора для мод. 113.00.000.000                                    37

Шкив ведомый                                                                                                          38

Регулятор центробежный                                                                                        40

Двигатель, плита, выхлопная труба                                                                       42

Коллектор впускной двигателя  432                                                                       44

Картер и цилиндр                                                                                                     46

Кожух цилиндров                                                                                                     48

Коленвал с поршнем                                                                                                50

Корпус вентилятора                                                                                                 52

Вентилятор                                                                                                                54

Насос топливный и фильтр-отстойник                                                                  56

Система запуска                                                                                                        58

Система зажигания                                                                                                   60

Электрожгуты и приборная доска для  снегохода мод. 113.00.000.000              63

Магдино                                                                                                                     64

# Приложение А

Перечень поставщиков деталей и сборочных единиц                                          65

# Открытое  акционерное  общество

«Уфимское  моторостроительное  производственное  объединение»

С Н Е Г О Х О Д   УС-440

Каталог  деталей  и  сборочных  единиц

119.00.000.000КД

Лист   утверждения

1997

# ЛЫЖА И ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Поз.          Обозначение              Кол.                   Наименование

1  113.03.115.000                    2          Лыжа

2  113.03.120.000                    2          Полоз

3  ГОСТ11371-78                    4          Шайба А8.01.08кп.016

4  ОСТ 13 3055-80                  4          Гайка  8-Ц

5  ГОСТ 7805-70                     2          Болт 2М10x1,25-6gx105

6  ОСТ 37.001.109-72             6          45 9562 1308

Гайка М10x1,25-6H

7  113.03.000.013                    2          Амортизатор

8  113.03.000.003                    2          Палец

9  ТУ 51-014-5746000-92        4          Подшипник 18х20

51 1299-0251-000

10  ОСТ 37.001.109-72            8          45 9562 1308

Гайка М10х1,25-6H

11  113.03.211.000                   2          Стойка

12  113.03.200.001                   2          Пробка

13  ГОСТ 19853-74                  2          Масленка 1.1 Кд.6xp.

14  ГОСТ 7805-70                    4          Болт М10x1,25-6gx85

15  ОСТ37.001.115-75           20          25 2136-29

Шайба 10T.65Г.016

(45 9816 1067)

16  113.02.001.034                  20          Втулка

17  113.03.600.000                    2          Нижний рычаг

18  113.03.000.006-03               2          Труба распорная

19  ТУ 51-014-5746000-92      16          Подшипник 16х22

51 1299 0244 000

20  113.03.500.000                    2          Верхний рычаг

21  113.03.000.006-02               4          Труба распорная

22  ГОСТ 7805-70                     4          Болт М10х1,25-6gx165

23  113.03.900.000                    2          Амортизатор

24  113.03.001.004                    2          Палец

25  ГОСТ 7798-70                     2          Болт М10х1,25-6gx120

26  113.03.001.019                    4          Втулка

27  ГОСТ 7798-70                     2          Болт М10x1,25-6gx95

28  113.03.001.025                    2          Шайба

29  113.03.000.024                    2          Пружина

30  113.03.000.023                    2          Фланец

31  113.03.000.006                    4          Труба распорная

32  ГОСТ 397-79                       2          Шплинт 2,5x25.0.016

## УПРАВЛЕНИЕ

Поз.     Обозначение               Кол.                   Наименование

1  113.03.030.000                     2          Тяга рулевая

2  ОСТ 37.001.115-75             20          25 2136-29

Шайба 10Т.65Г.016

(45 9816 1067)

3  OCT 37.001.109-72            24          45 9562 1308

Гайка М10х1,25-6H

4  113.03.800.000                     2          Рычаг поворотный

5  ТУ 51-014-5746000-92         4          Подшипник 16х22

51 1299 0244-000

6  113.03.000.006-01               2          Труба распорная

7  113.02.001.034                   20          Втулка

8  ГОСТ 7805-70                      4          Болт М10х1,25-6gx95

9  113.03.040.000                     2          Болт ушковый

10  ГОСТ 2526-70                     2          Гайка М10-6Н.8.016

11  113.03.000.002                   2          Шпилька

12  ГОСТ 2526-70                    2          Гайка М10L.H-6H.04.016

13  113.03.300.000                   2          Тяга рулевая

14  113.03.750.000                   1          Колонка рулевая

15  ОСТ 37.001.106-75            2          45 9382 1051

Болт М8-6gx25

16  OCT 13.3055-80                 2          Гайка 8-Ц

17  113.03.000.005                   1          Накладка

18  ГОСТ 7798-70                    2          Болт М6-6gx45.109.016

19  113.00.000.017                   1          Ограничитель

20  ОСТ 37.001.144-75            2          25 2004-29

Шайба 6

(45 9811 1205)

21  ОСТ 13.3055-80                 6          Гайка 6-Ц

22  113.03.000.011                   1          Опора руля

23  113.03.000.012                   2          Зажим

24  ГОСТ 7798-70                    4          Болт М6-6gx60.109.016

25  ОСТ 37.001.109-72          24          45 9562 1308

Гайка М10х1б25-6Н

26  ГОСТ 11371-78                14          Шайба А10.01.08кп.016

## РУЛЕВОЙ УЗЕЛ

Поз.     Обозначение                 Кол.                Наименование

1  113.03.000.021                         1          Ручка

113.03.000.021-01                    1          Ручка

2  113.11.050.000                         1          Жгут

3  113.12.020.001                         1          Корпус переключателей левый

4  113.12.020.008                         1          Держатель переключателя

5  ГОСТ 17473-80                        2          Винт М3-6gx10

6  ГОСТ 1491-80                          1          Винт ВМ6-6gx20

7  113.12.020.009                         1          Пластина информационная

8  113.12.020.004-01                    1          Защелка

9  113.12.020.007                         1          Пружина защелки

10  113.12.020.006                        1          Ось защелки

11  ГОСТ 11648-75                       1          Шайба 2.65Г

12  113.12.020.005                        1          Ось рычага

13  113.12.020.002                        1          Рукоятка тормоза левая

14  113.12.030.002                        1          Рычаг газа

15  113.03.000.001                        1          Руль

16  113.12.101.000                        2          Трос тормоза

113.12.101.000-01

17  113.06.000.020                        1          Пружина

18  ОСТ 1.33055-80                      2          Гайка 8-Ц

19  113.00.000.054                      21          Хомутик

20  ГОСТ 11648-75                       2          Шайба 3.65Г

21  ОСТ 37.001.144-75                 2          Шайба 5.01.016

22  113.12.030.001                        1          Корпус переключателей правый

23  8Ю3.602.152 ЭТ                     1          Переключатель ППМ

24  113.12.030.004                        1          Пластина информационная

25  113.12.103.000                        1          Трос газа

26  ГОСТ 9052-69                         1          Винт 7006-1224

27  ГОСТ 5927-70                         1          Гайка М6-6Н.8.016

28  ГОСТ 17473-80                       1          Винт М6-6gx35.88.016

29  ОСТ 1.33055-80                      1          45 9562 1304

Гайка 6-Ц

30  113.03.070.000                        1          Скоба управления

31  113.00.000.102                        1          Накладка руля

32  113.12.025.002                        2          Гайка

33  113.12.030.003                        1          Крышка

## РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ  РЕВЕРСОМ

Поз.  Обозначение            Кол.        Наименование

1  113.12.050.011                1         Рукоятка

2  113.12.050.012                1         Наконечник

3  113.12.050.055                1         Труба

4  ГОСТ 3128-70                 2         Штифт 4n6x16

5  113.12.050.060                1         Втулка с болтом

6  ОСТ 37.001.109-72         1         45 9562 1308

Гайка М10х1,25-6H

7  ГОСТ397-79                    1         Шплинт 1,6x16.016

8  ГОСТ 9650-80                 1         Ось 6-6f9x20.20

9  OCT 13.3055-80              1         Гайка 6-Ц

10  113.12.050.008               2         Шайба

11  113.12.050.009               1         Шайба

12  ГОСТ 9649-78                1         Шайба 6.06.016

13  ГОСТ 9052-69                1         Винт 7006-1225.016

14  113.12.050.065               1         Кронштейн

15  113.12.050.010               1         Шпилька

16  ГОСТ 5927-70                1         Гайка М6-6Н.8.016

17  ГОСТ 5915-70                2         Гайка М6LH-6H.12.40X.016

18  113.12.050.070               1         Корпус подшипника в сборе

КОРОБКА  ПЕРЕДАЧ  С  РЕВЕРСОМ

Поз.    Обозначение                Кол.                Наименование

1     113.06.010.005                  1     Полукартер правый

2     113.06.010.018                  1     Звездочка z=20

3     113.06.010.035                  1     Пробка

4     113.06.010.190                  1     Вал

5     113.06.010.012                  1     Кольцо

6     113.06.010.010                  1     Втулка

7     113.06.010.008                  1     Колесо зубчатое z=54

8     113.06.010.013                  1     Кольцо

9     113.06.010.019                  1     Шайба

10     ГОСТ 13942-86                1     Кольцо В55

11     113.06.010.014                 1     Пружина

12     113.06.010.016                 1     Фланец

13     3464А-10                          1     Шайба

14     ГОСТ 7796- 70                 1     Болт М10-6gx70.10.9.38xA

15     ГОСТ 22034-76                1     Шпилька 2М8-3p(2)/6gx32.88.016

16     113.06.010.033                 1     Ось

17     ГОСТ 4060-78                  2     Подшипник 941/17

Поз.    Обозначение                Кол.                Наименование

18     113.06.010.007               1     Шестерня z= 22

19     113.06.010.036               2     Шайба

20     113.06.010.040               3     Прокладка

21     ГОСТ 7798-70                1     Болт М8-6g х 20.88.016

22     113.06.010.030               1     Ограничитель цепи

23     113.06.010.009               1     Вилка

24     113.06.075.000СБ          1     Рычаг переключения скорости

25     ОСТ 133055-80              3     Гайка  6-Ц

26     2262А - 178 - 2               1     Кольцо

27     ГОСТ 3129-70                1     Штифт 2.4 х 20Т хим.Окс.прм.

28     113.06.015.125               1     Рычаг

29     113.06.010.046               1     Втулка

30     1645010                          1     Замок

31     113.06.010.031               1     Втулка

32     113.06.010.021               1     Звездочка Z= 24

33     113.06.015.003               1     Втулка

34     ГОСТ 4060-78                1     Подшипник  942/15

35     113.06.015.005               1     Палец

36     113.06.010.041               1     Пробка

37     113.06.010. 028              1     Винт

38     ГОСТ 11371-78              4     Шайба A601.08 кп.016

39     113.06.015.004               1     Кронштейн

40     113.06.010.020               1     Крышка

41     ГОСТ 17473-80              6     Винт М4-6g х 5.88.016

42     113.06.010.048               4     Шайба ( подбор )

43     113.06.010.023               1     Звездочка Z= 39

44     113.06.010.025               1     Фланец

45     113.06.010.017               3     Палец

46     113.06.010.034               3     Пружина

47     ГОСТ 17473-80              6     Винт М5 - 6g х 20.88.016

48     ОСТ 133055-80              6     Гайка 5-Ц

49     ГОСТ 4060-78                1     Подшипник 942/32

50     113.06.010.026               2     Фланец

51     ГОСТ 24850-81              2     Подшипник 580205

52     ГОСТ 9833-73                2     Кольцо 051-056-30-2-6

53     113.06.010.051               2     Пробка

54     113.06.000.027               1     Кольцо

55     113.06.010.011               1     Кольцо уплотнения

56     ОСТ 133055-80              5     Гайка 8-Ц

57     ГОСТ 7798-70                1     Болт М8-6gx50.88.016

58     113.06.010.028-01          3     Винт

59     0247083                          6     Шайба

60     ОСТ 1.00980-80             7     Кольцо 008-011-19-1-034

61     ГОСТ 22034-76              3     Шпилька 2М8-3Р(2)/6gх25.88.016

Поз.    Обозначение                    Кол.                Наименование

62     113.06.010.050                     1     Болт

63     113.06.010.022                     2     Прокладка

64     113.06.010.006                     1     Полукартер левый

65     113.06.010.032                     2     Винт

66     ЦПУ 758.000.000СБ             1     Цепь приводная зубчатая с шагом

9,525 мм  n = 70 зв.

67     ГОСТ 7798-70                       1     Болт М10-6gх25х10.9.38ХА016

68     113.06.010.047                      1     Шайба

69     ОСТ 1.0098.0-80                   2     Кольцо 006-009-19.2-034

70     113.06.010.024                      3     Винт

71     113.06.010.045                      2     Втулка

72     ГОСТ 5929-70                       6     Гайка М8-6Н.8.016

75     ГОСТ 5927-70                       1     Гайка М10-6Н.8.016

76     ГОСТ 11371-78                     1     Шайба А8.01.08 кп.016

### ТРАНСМИССИЯ

Поз.  Обозначение                Кол.      Наименование

1   113.06.050.000СБ               1       Вал ведущий

2   113.06.050.180СБ               1       Звездочка центральная

3   113.06.050.170СБ               2       Звездочка привода

4   113.06.050.001                    1       Вал

5                                                1       Пружина 79920 213х27,9

6   ОСТ 37.001.106-75             4       Болт М8-6gx25

7   113.06.000.013                    3       Фланец

8   ОСТ 133055-80                 11       Гайка 8-Ц

9   ГОСТ 24850-81                   2       Подшипник 1680205С17К7

10   113.06.000.024                   3       Шайба

11   113.06.000.020                   2       Пружина

12   113.06.000.025                   1       Втулка

13   ГОСТ 7798-70                    1       Болт М8-6gx85.88.016

14   113.06.020.000                   1       Шкив ведомый

15   113.06.000.015                   6       Шайба

16   ОСТ 37.001.106-75            2       Болт М8-6gx20

17   ГОСТ 23360-78                  1       Шпонка 8х7х90

18   113.06.000.023                   1       Вал

19   113.06.000.028                   6       Винт

20   ГОСТ Р50383-92                1       Винт М6-6gx8.33H.016

21   ГОСТ 24071-80                  1       Шпонка 6х10

22   113.06.000.019                   1       Ступица

23   113.06.000.018                   1       Диск

24   113.06.060.090                   1       Кронштейн малый

25   113.06.060.065                   1       Корпус тормоза

Поз.    Обозначение                    Кол.                Наименование

26   113.06.060.003                     2       Накладка фрикционная

27   ОСТ 37.001.109-72              2       Гайка М10х1,25-6H

28   113.06.000.021                     1       Петля

29   113.06.000.017                     1       Колодка

30   113.06.000.016                     1       Колодка

31   ГОСТ 9650-80                      1       Ось 6-6f9x14.20.4.0,3-0,6.57...63.016

32  113.06.060.006                      1       Кронштейн

33  113.06.060.001                      1       Крышка тормоза

34  113.06.060.005                      4       Втулка

35  113.06.060.004                      1       Винт

36  ГОСТ 6402-70                       1       Шайба 8.65Г.016

37  ОСТ37.001.110-72                4       Гайка М8-6H.016

38  113.06.040.000                      1       Привод спидометра

39                                                 2       Шайба 0247758

40  113.06.000.014                      1       Шайба

41                                                 8       Шайба 2524003

42                                                 2       Шайба 3406А-1-8-16

43  ГОСТ 7798-70                                Болт М 10х1,25-6gx75

44  113.06.060.009                      2       Болт

45  113.06.000.024-01                 1       Шайба

46  113.06.000.022                      1       Кольцо упорное

47  113.06.010.018                      1       Звездочка

48  ГОСТ 7798-70                       1       Болт М10-6gx25.109.38XA.016

49  113.06.010.019                      1       Шайба

50  113.06.010.045                      2       Втулка

51  113.06.010.026                      2       Фланец

52  113.06.060.008                      1       Рычаг

53  113.06.060.010                      1       Болт

54  ГОСТ 5927-70                       1       Гайка М8-6Н.8.016

55                                                 1       Шайба 3456-8

56  ГОСТ 5929-70                       1       Гайка М8-6Н.8.016

57  113.06.060.002                      1       Пластина

58  ГОСТ 397-79                         1       Шплинт 1,6x12.016

59  ОСТ 1.33055-80                    6       Гайка 5-Ц

## ПОДВЕСКА ГУСЕНИЦЫ

Поз.  Обозначение              Кол.       Наименование

1  113.02.001.041                   2        Полоз

2  ГОСТ 17475-80                  4        Винт ВМ6-6gx30.88.016

3  113.02.001.054                   2        Накладка полоза

4  ОСТ 133055-80                  7        Гайка 6-Ц

5  113.02.001.032                   4        Шайба

6  113.02.001.029                   4        Буфер

7  113.02.001.031                   4        Ось

8  113.02.001.020CБ              1        Кронштейн передний

9  ОСТ 133055-80                26        Гайка 8-Ц

10  ГОСТ 7798-70                 24        Болт М8-6gx25.88.016

11  113.02.001.025                  2        Ролик

12  ГОСТ 397-79                     4        Шплинт 4х28.016

13  113.02.001.056                  1        Ограничитель

14  ГОСТ 7798-70                   4        Болт М8-6g40.88.016

15  ГОСТ 7798-70                   1        Болт М8 x6gx35.88.016

16  ГОСТ 11371-78               10        Шайба А6.01.08.кп016

17  113.02.001.030СБ             1        Кронштейн средний

18  113.02.001.006                  1        Ось катков

19  113.02.001.007                24        Шайба

20  113.02.001.170СБ             2        Каток малый (o 136)

21  ГОСТ 8882-75                   8        Подшипник 180205017

22  ГОСТ 13943-86                 8        Кольцо В 52.60C2A.Ц9

23  113.02.001.003                  4        Втулка

24  113.02.001.001                  6        Колпачок

25  113.02.001.018                  2        Наконечник полоза

27  ГОСТ7798-70                    3        Болт М6-6gx35.88.016

28  113.02.001.002                  8        Шайба

29  113.02.001.070СБ             1        Кронштейн задний

30  113.02.001.070-01СБ        1        Кронштейн задний

31  113.02.001.008                  2        Ось катков

32  113.02.001.190СБ             2        Каток средний

33  113.02.001.009                  2        Шайба

34  113.02.001.051                  4        Кулачок

35  ОСТ 37.001.109-72           2        Гайка М10х1,25-6H

36  113.02.001.052                  2        Ось

37  ГОСТ 11371-78                 8        Шайба А8.01.08кп016

38  113.02.001.038                  2        Полоз

39  113.02.001.054-01             2        Накладка полоза

40  113.02.001.080СБ             1        Кронштейн слома

41  ТУ 51-014-5746000-92      8        Подшипник 16х22

42  113.02.001.036                  2        Втулка

43  ГОСТ 5929-70                   2        Гайка М12-6Н.8.016

Поз.  Обозначение              Кол.       Наименование

44  ОСТ 37.001.106-75         2        Болт М12-6gx45

45  113.02.001.033                2        Шайба

46  113.02.001.028                1        Ось

47  113.02.001.019                1        Ось

48  113.02.001.090СБ           1        Кронштейн натяжения гусеницы

49  113.02.001.090-01СБ      1        Кронштейн натяжения гусеницы

50  113.02.001.160СБ           2        Пята

51  ГОСТ 6402-70                 2        Шайба 10.65Г.016

52  ГОСТ 5929-70                 2        Гайка М10х1,25-6H.8.016

53  113.02.001.045                2        Болт

54  113.02.001.015                2        Шайба

55  113.02.001.200СБ           2        Каток натяжения гусеницы

56  113.02.001.016                2        Втулка

57  113.02.001.015-01         10        Шайба

58  113.02.001.053                4        Шайба

59  ГОСТ 6402-70                 6        Шайба 8.65Г.016

Поз.  Обозначение              Кол.       Наименование

60  113.02.001.026                1        Пружина

61  113.02.001.026-01           1        Пружина

62  113.02.001.010СБ           1        Рычаг передний

63  ГОСТ 17473-80               2        Винт ВМ10х1,25x45.88.016

64  113.02.001.012                1        Пружина

65  113.02.001.012-01           1        Пружина

66  113.02.001.180СБ           2        Каток верхний

67  ГОСТ 19853-74               3        Масленка 1.1кд6

68  113.02.001.140СБ           1        Рычаг задний

69  113.02.001.024 II             2        Кулачок

70  113.02.001.005                2        Шайба

71  ГОСТ 7798-70                 6        Болт М10-6gx30.88.016

72  113.02.001.027                1        Пружина

73  113.02.001.027-01           1        Пружина

74  113.02.001.060СБ           1        Ось верхняя

75  ГОСТ 11371-78               1        Шайба А10.01.08кп.016

76  113.02.001.150СБ           2        Болт

77  113.02.001.005                2        Шайба

78  113.02.001.039-01           2        Рым-болт

79  113.02.001.037                2        Шайба

80  113.02.001.011-01           2        Втулка

81  113.02.001.048                2        Шайба

82  113.02.001.035-01           1        Втулка распорная

83  113.02.001.050СБ            1        Серьга

84  113.02.001.043                 1        Ограничитель

85  113.02.001.042                 2        Планка

86  558574001                        2        Шайба

87  ГОСТ 7798-70                  1        Болт М10х1,25-6gx220.88.016

88  113.2905030                     1        Амортизатор

89  113.02.001.044                 2        Втулка

90  113.02.001.049                 4        Втулка

91  ГОСТ 7798-70                  2        Болт М10х1,25-6gx55.88.016

92  ГОСТ 7798-70                  1        Болт М10х1,25-6gx165.88.016

93  113.02.001.011                2        Втулка

94  113.02.001.036                2        Втулка

95  113.02.001.013                2        Втулка

96  113.02.001.021                2        Втулка

97  113.02.000.001                4        Шайба

98  ГОСТ 17473-80               2        Винт М10х1,25-6gx60.88.016

99  113.02.001.040СБ           2        Кронштейн опоры переднего рычага

100  113.02.001.039СБ          2        Рым-болт

101  ГОСТ 7798-70                1        Болт М10х1,25-6gx130.88.016

102  113.02.001.034               4        Втулка

103  113.02.001.035               1        Втулка распорная

Поз.  Обозначение              Кол.       Наименование

104  113.02.002.000СБ         1        Гусеница

105  ГОСТ 7798-70               1        Болт М8-6gx35.88.016

## НОСОК ДЛЯ СНЕГОХОДА МОД. 119.00.000.000

Поз.       Обозначение               Кол.              Наименование

1  119.01.000.011                          1         Бампер

2  119.01.000.018                          2         Кронштейн

3  ГОСТ 11371-78                         3         Шайба А6.01.08кп.016

4  ГОСТ 7798-70                           2         Болт М6-6gx16.88.016

5  ГОСТ 5927-70                         32         Гайка М5-6Н.8.05

6  ГОСТ 6402-70                         32         Шайба 5.65Г.05

7  113.01.000.077                          2         Пыльник

8  113.01.000.023                          2         Рамка внешняя

9  ОСТ 1.31537-80                      32         Винт 5-18Ц

10  113.01.000.078                         2         Пыльник

11  113.01.000.124                         4         Планка

12  113.01.060.065                         1         Опора электрожгута

13  ОСТ 1 31537-80                       1         Винт 6-18Ц

14  113.01.000.038                         4         Направляющая капота

15  113.01.000.039                         2         Прокладка

16  ОСТ 1 33055-80                     45         Гайка 6-Ц

17  ГОСТ 17475-80                        4         Винт М6-6gx40.88.016

18  113.01.060.005                         1         Жалюзи

113.01.060.005-01                    1

19  119.01.000.112                         1         Носок

20  119.01.080.000                         1         Полка

21  ГОСТ 17475-80                      13         Винт М6-6gx25.88.016

Н О С О К

для модели 113.00.000.000

Поз.    Обозначение                  Кол.           Наименование

1   113.01.060.001                          1          Носок

2   113.01.000.041-02                     2          Окантовка

3   113.00.000.073                          1          Накладка носка правая

4   ГОСТ 17475-80                         1          Винт 2М6-6gx30.88.016

5   113.01.000.039                          2          Прокладка

6   ОСТ 133055-88                       37          Гайка 6-Ц

8   113.00.030.000                          1          Ручка передняя

9   113.01.070.000                          1          Полка

10   ГОСТ 11371-78                        9          Шайба А6.01.08кп.016

12   ГОСТ 10621-80                        3          Винт 2-6х25.88.016

13   113.01.000.038                         4          Направляющая капота

14   ГОСТ 17475-80                       13          Винт 2М6х6gx25.88.016

17   113.07.000.031                          1          Спойлер

18   ГОСТ 11371-78                         1          Шайба 6.01.016

19   ГОСТ 7805-70                         10          Болт М5-6gx16.88.016

20   OCT 37.001.109-72                 17          Гайка М5-6Н (45 95 621303)

21   113.00.030.003                         2          Накладка

22   ОСТ 1.31537-80                     64          Винт 5-18Ц

23   —— «———                             6          ——»————

24   113.01.000.022                         2          Пыльник

25   113.01.000.024                         2          Рамка  внешняя

27   113.01.000.021                         2          Пыльник рычага

28   113.01.000.026                         2          Рамка тяги внутренняя

30   113.01.000.023                         2          Рамка внешняя

32   113.00.015.000                         2          Футорка

33   113.01.060. 006                        1          Зажим

34   ОСТ 1.31537-80                       6          Винт 5-18Ц

КАПОТ

для снегохода мод. 119.00.000.000

Поз.       Обозначение              Кол.                 Наименование

1    ТУ 37.003.1000-80               1       Фара 42.3711

2    119.00.000.009                     1       Кронштейн

3    ОСТ 1.31537-80                   4       Винт 5-18Ц

4    ОСТ 1.33055-80                 10       Гайка 6-Ц

5    119.11.020.000                     1       Жгут к фаре

6    119.07.141.001                     1       Козырек ветрозащитный

7    113.01.000.041-03                1       Окантовка

8    ТУ 37.003.448-76                  2       Патрон лампы ПП 158

9    ГОСТ 2023.1-88                    2       Лампа АМН 12-3-1

10   ГОСТ 1578-76                       1       Спидометр СП-158

11   113.12.045.020                      2       Прокладка спидометра

12   13.12.045.011-10                   1       Шайба

13   113.12.045.010-10                 1       Держатель спидометра

14   ОСТ 1.33055-80                    6       Гайка 5-Ц

15   ГОСТ 5927-70                       8       Гайка М4-6Н.8.05

16   ГОСТ 6402-70                       8       Шайба 4.65Г.016

17   ГОСТ 17473-80                     8       Винт М4-6gx16.88.016

18   113.07.000.015                      2       Зажим

19   113.07.000.016                      2       Замок

20   119.07.000.120                      1       Капот

21   113.07.000.010                      1       Трос капота

22   ГОСТ 7798- 70                      1       Болт М6-6gx16.88.016

23   ГОСТ 11371-78                     5       Шайба А6.01.08кп.016

24   ГВ 119б-02                            1       Гибкий вал

25   ГОСТ 7798-70                       4       Болт М6-6gx25.88.016

26   119.07.120.004                      1       Кронштейн

27   119.00.000.019                      2       Кронштейн

28   119.07.070.001                      1       Пластина

29   ГОСТ 11371-78                     4       Шайба А5.01.08кп.016

30   113.01.060.065                      4       Опора электрожгута

31   119.11.200.010                      1       Корпус переходника

32   119.11.200.020                      1       Переходник

К А П О Т

для модели 113.00.000.000

#### Поз.    Обозначение               Кол.              Наименование

1   113.07.000.000                      1            Капот

3                                                  1            Патрон

4   ГОСТ 11371                          5            Шайба 6.01.016

5   113.00.000.026                      1            Пружина тросика

8   113.07.141.001                      1            Козырек ветрозащитный

9   113.00.015.000                    11            Футорка

10   113.00.000.052                   11            Шайба

11   ОСТ 1.31537-80                 11            Винт 5-24С

12   113.00.070.000                     1            Кронштейн капота

13   113.07.000.010                     1            Трос капота

14   ГОСТ 6402-70                      8            Шайба 4.65Г.05

15   113.07.000.016                     2            Замок

16   ГОСТ 17473-80                    8            Винт М4-6gх16.88.016

17   ГОСТ 5927-70                      8            Гайка М4-6Н.8.026

18   113.01.000.053                    2            Шайба

19   ОСТ 1.31537-80                  2            Винт 6-26С

20   ОСТ 133055-80                   7            Гайка 6-Ц

22   113.07.000.020                    2            Капот

23   ГОСТ 17473-72                   4            Винт 2М5х35.66.05

25                                                4            Пружина 7039-0058-35

26                                                5            Болт М6-6х25.88.016

27   113.01.000.056                    2            Втулка

28   ГОСТ 2023.1-88                  1            Лампа АМН 12-3-1

29   113.11.100.001                    1            Рама фары

30                                                1            Крышка патрона

31   113.11.100.002                    1            Прокладка

32   113.01.000.054                    1            Кронштейн правый

113.01.000.054-01               1            Кронштейн левый

40   113.01.000.041-01                             Окантовка

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

для снегохода мод.119.00.000.000

#### Поз.     Обозначение              Кол.                Наименование

1      119.07.050.102                 1        Кожух топливного бака

2      ОСТ 1.31537-80               2        Винт 5-18-Ц

3      ГОСТ 11371-78                2        Шайба А.5.01.08кп.016

4      113.07.050.003                 1        Шайба пружинная

5      113.12.120.000                 1        Трос топливного корректора

6      113.07.050.006                 1        Пробка направляющая

7      ОСТ 37.001.109-72          2        Гайка М5-6Н

8     119.12.035.000                  1        Включатель света фары

9     113.12.040.001                  1        Гайка

10    440-1110100СБ                 1        Насос впрыска

11    440-1110122                      2        Шайба

12    ГОСТ 15522-70                 1        Гайка М20х1,5.6H.32.016

13  113.12.025.002                    1        Гайка

14  ТО 1245.00                          1        Шнур аварийного выключателя

15  113.12.120.003                    1        Ручка

16  13.3720                                1        Выключатель аварийный

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

для модели 113.00.000.000

#### Поз.  Обозначение               Кол.          Наименование

1      113.07.050.001                1          Кожух топливного бака

2      ОСТ 1.31537-80              2          Винт 5-18С

4      ГОСТ 6402-70                 2          Шайба 5.65Г.05

6      ОСТ 17-624-87                8          Кнопка КК-15

8   113.07.050.003                   1          Шайба пружинная

9   ГОСТ 11371-78                  4          Шайба А4.01.08кп.016

11   ГОСТ 10299-80                 4          Заклепка 4х10.36

12   113.01.000.058                  2          Уголок

13   113.01.000.037                  2          Скоба-стопор

14   ОСТ 1.31537-80                2          Винт 6-12С

17   113.00.015.000                  2          Футорка

18   ГОСТ 10299-80                 8          Заклепка 4х10Д18

20   113.12.120.000                  1          Трос топливного корректора

22   113.07.050.006                  1          Пробка направляющая

25   113.07.050.005                  1          Пластина приборная

СИЛОВОЙ УЗЕЛ «СИДЕНЬЕ, БАГАЖНИК»

для снегохода мод. 119.00.000.000

Поз.  Обозначение            Кол.        Наименование

1        119.01.010.000              1         Узел силовой

2        113.01.010.036              2         Накладка

3        119.01.010.056              1         Днище

4        ГОСТ 6402-70               1         Шайба 8.65Г.016

5        ГОСТ 7798-70               1         Болт М8-6gx85.88.016

6        ГОСТ 10299-80           70         Заклепка 4х14.36

7        113.00.000.059              1         Ось кожуха вариатора

8        113.10.010.000              1         Кожух вариатора

9        ОСТ 1 33055-80          21         Гайка 6-Ц

10       113.01.000.062              1         Кронштейн

11       113.01.000. 063             1         Подножка левая

113.01.000.064              1         Подножка правая

12       113.00.000.083              1         Щиток

13       ГОСТ 7798-70             17         Болт М6-6gx16.88.016

14       113.01.000.028              1         Накладка подножки левая

113.01.000.028-001       1         Накладка подножки правая

15       113.10.000.013              1         Замок

16       113.01.000.038              6         Направляющая капота

17       113.01.000.131                        Упор

18       113.01.000.061             1         Тоннель

19       ОСТ 1 33055-80           6          Гайка 6-Ц

20       ГОСТ 5927-70              2         Гайка М6-6Н.8.016

21       ГОСТ 6402-70              2         Шайба 6.65Г.016

22      ТУ 37.003.079-87          2         Световозвращатель 15.3731

23      ОСТ 1 33055-80            2         Гайка 5-Ц

24      113.00.000.056             1         Брызговик задний

25      113.01.000.069             1         Дно багажника

26      119.01.120.000             1         Кронштейн левый

27      119.01.130.000             1         Кронштейн правый

28      ГОСТ 17475-80            8         Винт М6-6gx30.88.016

29      ОСТ 1.31537-80           2         Винт 5-18Ц

30      113.00.040.004             1         Пластина

31      113.00.140.000             1         Крюк сцепки

32      ГОСТ 7796-70              2         Болт М8-6gx45.58.016

33      ОСТ 1.33055-80           2         Гайка 8-Ц

34     ГОСТ 6964-72               1         Фонарь задний 0064.003716

35  113.00.140.006                 1         Чека

36  113.29.000.000                 1         Багажник

37  119.08.020.000                 1         Указатель уровня топлива

38  ГОСТ 10299-80                4         Заклепка 5х10.36

39  113.14.150.002                 1         Панель

Поз.    Обозначение               Кол.            Наименование

40        РТМ 13-319-543-82         70         Скоба мебельная тип.1

41        113.14.150.001                  1         Коробка

42        119.14.130.000                  1         Чехол

43        113.08.040.045                  1         Бак сварной

44        113.08.045.006                  1         Суфлер

45        113.08.040.003                  1         Штуцер

46        ГОСТ 10362-76                 1         Рукав 6х14-1,6 L=0,42м

48        113.08.010.015                  1         Фильтр сетчатый

49        119.14.120.000                  1         Подушка

50        113.11.030.000                  1         Жгут

51        113.14.110.000                  1         Основание

52        113.01.000.058                  2         Уголок

53        ЗИД-411                             2         Шайба

54        ОСТ 1.31537-80                 2         Винт 6-18Ц

55        113.14.110.002                   6         Накладка

56        113.14.140.000                   2         Шпилька

57        113.14.110.004                   2         Накладка

58        113.11.040.000                   1         Жгут

59        113.01.000.067                   1         Кожух электрожгута

60        119.11.010.000                   1         Жгут основной

61                                                    1         БСРН 31.3702

62        ГОСТ 17473-80                  3         Винт М4-6gx16.109.019

63        ГОСТ 5927-70                    3         Гайка М4-6Н.8.05

64        113.01.000.037                   1         Скоба-стопор

65        119.01.010.073                   1         Кронштейн

66        113.08.090.000                   1         Фильтр-отстойник

67        ГОСТ 10362-76                  1         Рукав 6х14-1,6 L=0,48м

68        ГОСТ 10362-76                  1         Рукав 6х14-1,6 L=0,09м

СИЛОВОЙ УЗЕЛ. КОЖУХ ВАРИАТОРА

для модели снегохода 113.00.000.000

Поз.           Обозначение           Кол.        Наименование

3       440-110.00.20                1         Насос топливный

4       ГОСТ 10299-80           70         Заклепка 4х14.36

5       113.01.010.000              1         Узел силовой

6       ОСТ 1.31537-80          64         Винт 5-18-Ц

7       ГОСТ 10299-80         188         Заклепка 4х10.36

10       113.01.000.063               1         Подножка левая

113.01.000.064               1         Подножка правая

11       113.01.000.028               1         Накладка подножки правая

113.01.000.028-01          1         Накладка подножки левая

12       ГОСТ 1798-70                3         Болт М6-6gх16.88.016

14      113.10.010.000                1         Кожух вариатора

15      113.01.000.062                1         Кронштейн

16      ОСТ 133055-80               2         Гайка  6-Ц

17      113.10.000.013                1         Замок

## ШКИВ ВЕДОМЫЙ

Поз.  Обозначение              Кол.       Наименование

1    113.06.020.025                 1      Конус подвижный

2    113.06.020.035                 1      Конус неподвижный

3    113.06.020.001                 1      Полумуфта клиновая

4    ГОСТ 6402-70                  3      Шайба 5.65Г.016

5    ГОСТ 7805-70                  3      Болт М5-6gx30.88.016

6    113.06.020.002                 1      Пружина

7    113.06.020.055                 1      Крышка

8    ТУ 51-014-5746000-92     2      Подшипник 38х18

9    ОСТ 133055-80                3      Гайка 8-Ц

10   113.06.020.004                 3      Вставка

11   113.06.020.003                 6      Шайба регулировочная

12   113.06.020.003-01            1      Шайба регулировочная

РЕГУЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Поз.  Обозначение               Кол.         Наименование

1      113.15.000.010                1       Конус неподвижный

2      113.10.000.020                1       Конус подвижный

3      УСД-40.06.00.007-1        1       Ось

4      113.10.000.013                3       Грузик

5      113.10.000.004                1       Упор

6      УСД-40.06.00.007           3       Ось

##### 7      УСД-40.06.00.013           3       Ролик

8      УСД-40.06.00.001           1       Крышка

9      УСД-40.06.00.008           1       Пружина

10     УСД-40.06.00.009           1       Втулка

11     УСД-40.06.00.016           1       Втулка

12     УСД-40.06.00.015           6       Втулка

13     УСД-40.06.00.014           6       Втулка

14     ОСТ 134508-80               6       Шайба 1,5-6-12

15     ГОСТ 6402-70                 6       Шайба 6,65Г.016

16     ГОСТ 7798-70                 6       Болт М6х20

17    113.10.000.002                 1       Шайба

18    ГОСТ 6402-70                  1       Шайба 12.65Г.016

19    113.10.000.001                 1       Болт

### ДВИГАТЕЛЬ, ПЛИТА, ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА

Поз.       Обозначение              Кол.                  Наименование

1      440-1000000-02 или        1       Двигатель

432-1000000

2      113.00.020.050                 1       Буфер

3      ГОСТ 5927-70                  1       Гайка М8-6Н.8.016

4      113.00.020.000                 1       Упор двигателя

5      ГОСТ 2526-70                  1       Гайка М10-6Н.8.016

6      113.03.000.002                 1       Шпилька

7      ГОСТ 2526-70                  1       Гайка М10-LH.8.016

8      113.00.020.045                 1       Кронштейн упора

9      113.00.000.016                 1       Кронштейн глушителя

10     ГОСТ 7798-70                  2       Болт М10х1,25-6gx30.88.016

11     ГОСТ 11371-78                4       Шайба 10.01.016

12     ОСТ 37.001.109-72          2       Гайка М10-6H.45 9562 1308

13     113.04.010.015                 4       Амортизатор верхний

14     113.04.010.001                 4       Шайба

15     113.04.000.002                 1       Планка

16     ГОСТ 6402-70                  5       Шайба 12.65Г.016

17     440-140.80.000                 1       Трубка резонансная

18     113.04.010.025                 4       Амортизатор нижний

19     113.10.000.001                 1       Болт

20     ТУ 38.105.1247-89           1       Ремень вариаторный 28x13,5-1080

21     113.15.000.000                 1       Центробежный регулятор

22     ГОСТ 7798-70                  4       Болт М10-6gx25.109.38XA

23     ГОСТ 11371-78                5       Шайба A6.01.08кп.016

24     ОСТ 133055-80                2       Гайка 6Ц

25     113.05.000.029                 2       Пружина

26     113.01.050.000                 1       Кронштейн

27     ГОСТ 22038-76                4       Шпилька 2М8-3р(2)/6gx25.88.016

28     ГОСТ 5927-70                  4       Гайка М8-6Н.8.016

29     113.05.000.000                 4       Пружина

30     ГОСТ 7798-70                  4       Болт М6gx16.88.016

31     ГОСТ 17475-80                1       Винт 2М6gx45.88.016

32     113.04.000.001                 1       Плита

33     ГОСТ 7798-70                  4       Болт М12-6gx35.88.016

34     113.01.060.003                 1       Окантовка пыльника

35     113.01.060.002                 1       Пыльник глушителя

36     ОСТ 1.31537-80               6       Винт 5-18-Ц

37     ГОСТ 5927-70                  6       Гайка М5-6Н.8.05

38     ГОСТ 6402-70                  6       Шайба 5.65Г.05

39     113.10.000.002                 1       Шайба

40     ГОСТ 11371-78                4       Шайба А14.01.08кп.016

41     ОСТ 37.001.115-75          4       Шайба 8T.65Г.016

## КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ДВИГАТЕЛЯ 432

Поз.   Обозначение         Кол.        Наименование

1    440-1009034                 1       Штуцер

2    0250089                        1       Шайба

3    ГОСТ 5927-70              6       Гайка М8-6Н.8.016

4    ОСТ 37.001.115-75      4       Шайба  8Т.65Г.016

5    ГОСТ 22038-76            4       Шпилька  2М8-3p(2)/6gx25.88.016

6    440-1308110                 4       Прокладка

7    440-1100042-01            6       Прокладка

8    OCT 133055-80             6       Гайка 6-Ц

9    ГОСТ 22038-76             6       Шпилька 2M6-3p(2)/6gx30.88.016

10   440-1100031-01             1       Коллектор впускной

11   440-1100041-01             2       Проставка

12   440-1100034-01             1       Фланец

13   440-1100035                  1       Соединитель

14   440-1100037-01             1       Прокладка

15   440-1100060                  1       Хомут

16   440-1100060-01             1       Хомут

17   440-1100036                  2       Болт

18   ГОСТ 6402-70               2       Шайба 8.65Г.016

19   440-1006060                  1       Коллектор выпускной

20   К-68Р                             1       Карбюратор

## КАРТЕР И ЦИЛИНДР

Поз.       Обозначение                 Кол.           Наименование

1        440-1009037                         8        Шпилька

2        440-1002019                         2        Прокладка цилиндра

440-1002019-01                    2        Прокладка цилиндра

(для двигателя мод.432)

3        440-1002032                         2        Цилиндр со шпильками

(для двиг.мод. 432)

3a      ОП 440-137                           1        Цилиндр со шпильками правый

3б      ОП 440-138                           1        Цилиндр со шпильками левый

(для двиг.мод.440-02)

4        440-1003010                          2        Прокладка цилиндра

5        440-1003004-02                     2        Головка цилиндра

6        ГОСТ 5927-70                        6        Гайка М8-6Н.8.016

7        440-1003006                           2        Гайка

8        OCT 37.001.115-75                8        Шайба 8T.65Г.016

9        OCT 37.001.144-75                8        Шайба 8(45 9811 1206)

10        440-1009010-10                      1        Картер(без шпилек)

11        440-1009036                           2        Штифт

12        ГОСТ 7796-70                        8        Болт М8-6gx70.109.016

13        ГОСТ 7798-70                        2        Болт М6-6g*65.109

14        ГОСТ 7798-70                        4        Болт М6-6gx45.109

15        ОСТ 37.001.144-75                6        Шайба 6(45 9811 1205)

16        OCT 37.001.144-75                8        Шайба 8(45 9811 1206)

## КОЖУХ  ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 440-02,432

Поз.   Обозначение              Кол.        Наименование

1     440-1308100                     1       Щиток кожуха вентилятора правый

2     ГОСТ 7798-70                 12      Болт 2М6-6gx16.88.016

3     ГОСТ 6402-70                 13      Шайба 6.65Г.016

4     ОСТ 37.001.144-75         13      Шайба 6(45 9811 1205)

5     440-1308130                     1       Щиток кожуха вентилятора левый

5а   440-1308130-01                1       (для двигателя 432)

6     ОСТ 131528-80                 1       Винт 6-14-Ц

7     440-1308050                      1       Кожух вентилятора верхний

8     0СТ 37.001.144-75            2       Шайба 8(45 9811 1206)

9     440-1308152                      1       Фланец

10     ГОСТ 7796-70                    2       Болт М8-6gx14.88.016

11     ОСТ 37.001.115-75            2       Шайба 8T.65Г.016

## КОЛЕНВАЛ С ПОРШНЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ 440-02,432

Поз.        Обозначение                  Кол.                Наименование

1       440-1005010                            1        Коленвал

2       206 ГОСТ 8338-75                  3        Подшипник

3       440-1005060                            2        Манжета

4       440-1005047                            2        Полукольцо

5       440-1005046                            1        Шпонка сегментная

6       440-1005048                            1        Шайба

7       ГОСТ 6402-70                          1        Шайба 14.65Г.016

8       ГОСТ 15521-70                        1        Гайка М14x1,5-6Н.5.016

9       440-1004030                            2        Подшипник игольчатый

10       440-1004010                            2        Поршень

440-1004010-02                       2        Поршень (для двиг.432)

11       440-1004019-01                       4        Кольцо поршневое

12       440-1004021                            2        Палец поршневой

13       440-1004018                            4        Кольцо стопорное

## КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЕЙ 440-02,432

Поз.        Обозначение              Кол.            Наименование

1       440-1308011                     1       Корпус вентилятора

2       ГОСТ 22038-76                4       Шпилька 2М8-3p(2)/6gx25.88.016

3       ОСТ 1.33201-89               4       Гайка 8-Ц

4       440-1308151                     1      Аппарат направляющий

5       54078                                6       Шайба

6       ГОСТ 6402-70                  6       Шайба  4.65Г.016

7       ГОСТ 17473-80                6       Винт  М4-6gx30.58.019

8       OCT 37.001.115-75          4       Шайба 8T.65Г.016

9       OCT 37.001.144-75          4       Шайба 8(45 9811 1206)

ВЕНТИЛЯТОР

##### Поз.            Обозначение                  Кол.                  Наименование

1           440-1308153                              1              Шкив

2           ТУ 308.305-05-378-95               1              Ремень 1-8,5x8-600

3           440-1308012                              1              Крыльчатка

4           ГОСТ 24071-80                         1               Шпонка 2,5x3,7

5           ГОСТ 7242-81                           2               Подшипник 60104

6           440-1308016                              1               Шайба

7           0247069                                     1               Шайба

8           440-1308015                              2               Шкив

9           440-1308014                              3               Шайба регулировочная

10           3404-1,5-10-20-Кd                      1              Шайба

11           OCT 37.001.115-75                    1              Шайба 10T.65Г.016

12           ГОСТ 5915-70                            1              Гайка M10-6H.8.026

13           440-1308013                               1             Ось

14           OCT 37.001.144-75                    3              Шайба 6(45 9811 1255)

15           ГОСТ 6402-70                            3              Шайба 6.65Г.016

16           ГОСТ 7798-70                            3              Болт M6-6gx16.88.016

## НАСОС ТОПЛИВНЫЙ И ФИЛЬТР-ОТСТОЙНИК

Поз.         Обозначение              Кол.     Наименование

1       113.08.090.000                  1       Фильтр-отстойник

2       119.01.010.073                  1       Кронштейн

3       440-1100020                      1       Насос топливный

4       ГОСТ 10362-76                 1       Рукав 6х14-1,6 L=0,46м

5       ГОСТ 10362-76                 1       Рукав 6х14-1,6 L=0,09м

6       ГОСТ 10362-76                 1       Рукав 6х14-1,6 L=0,15м

7       ГОСТ 10362-76                 1       Рукав 6х14-1,6 L=0,09м

8       ГОСТ 6402-70                   5       Шайба 6.65Г.016

9       ГОСТ 5927-70                   5       Гайка М6-6H.8.016

10       ГОСТ 7798-70                   2       Болт М6gx16.88.016

11       ГОСТ 7798-70                   2       Болт  М6-6gx20.58

12       119.00.010.000                  1       Пластина

## СИСТЕМА  ЗАПУСКА

Поз.        Обозначение               Кол.       Наименование

1        440-1022010                    1        Стартер в сборе

2        440-1022050                    1        Шкив

3        440-1022064                    1        Собачка

4        440-1022067                    1        Пружина

5        440-1022065                    1        Шайба упорная

6        440-1022066                    1        Толкатель

7        3406А-1,5-10-16              1        Шайба

8        440-1022072                    1        Пружина

9        440-1022071                    1        Храповик

10        ТУ 17-04-15-308-94       2,1м    Шнур плетеный O 5

11        440-1022069                    1        Прокладка

12        440-1022070                    1        Корпус

13        ОСТ 37.001.144-75         3        Шайба 6(45 9811 1205)

14        ГОСТ 6402-70                 7        Шайба 6 65Г.016

15        ГОСТ 7798-70                           Болт М6-6gx20.109.40Х.016

16        ГОСТ 1491-80                 4        Винт М6-6gх16.109.019

17        3374А-10кд                      1        Гайка

18        440-1022068                    1        Рукоятка

## СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Поз.        Обозначение          Кол.           Наименование

1   113.12.310.000- 01              1          Коммутатор

2                                                2          Катушка зажигания ТЛМ-3

3                                                2          Провод высоковольтный

4   ОСТ 37.003.081-87             2          Свеча зажигания А23ДВ

5   ИСНЦ-3707160 или            2          Наконечник свечи

ИЖЮЗ 24-17-2

6   119.11.010.000СБ               1          Жгут основной

7   113.12.045.015                    1          Кронштейн

8                                                1          Хомут

10  ГОСТ 7798-70                      5          Болт М6-6дх25

11  ГОСТ 7798-70                      2          Болт М5-6дх18

12  ГОСТ 11371-78                    4          Шайба 6.01.016

13  ГОСТ 6402-70                      5          Шайба 6.65Г.016

14  ОСТ 37.001.109-72              4          Гайка М6-6Н

15  ГОСТ 6402-70                      2          Шайба 5.65Г.016

16  ОСТ 37.001.109-72              2          Гайка М5-6Н

17  ГОСТ 5929-70                      2         Гайка М4-6Н

18  ГОСТ 11371-78                    2         Шайба 4.01.016

ЭЛЕКТРОЖГУТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ПРИБОРНАЯ ДОСКА

для модели 113.00.000.000

Поз.          Обозначение           Кол.        Наименование

1     СП 158                                  1         Спидометр

2     113.12.045.020                     2         Прокладка

3     АМН 12-3-1                           2         Лампа с патроном ПП-158

4     113.12.045.011-10                1         Шайба

5     113.12.045.010-10                1         Держатель

6      ГОСТ 3032-76                     2         Гайка М5

7                                                   1         Гибкий вал

8                                                   1         Стабилизатор напряжения

9     113.11.160.000                     1         Жгут к стабилизатору

10     113.11.030.000                     1         Жгут к заднему фонарю

11     113.11.170.000                     1         Жгут к спидометру

12     113.11.150.000                     1         Жгут основной

13     113.11.110.000                     1         Жгут к фаре

## МАГДИНО

Поз.       Обозначение          Кол.       Наименование

1   440-1508010-10               1        Маховик (ротор) магдино

2   113.12.320.000-01           1        Статор магдино

3   0247127                           2        Шайба

4   ГОСТ 6402-70                 2        Шайба 5.65Г.016

5   ГОСТ 11738-84               2        Винт М5-6gх20.88.016

6   440-1005048                    1        Шайба

7   ГОСТ 6402-70                 1        Шайба 14.65Г.016

8   ГОСТ 15521-70               1        Гайка М14х1,5-6Н.5.016

###### Приложение А

### ПЕРЕЧЕНЬ

поставщиков деталей и сборочных единиц

№№         Обозначение                    Наименование                        Поставщик

п/п

1   113.11.030.000              Жгут                               ВПО «Электролуч» г.Уфа

2    113.11.040.000              Жгут                                           ВПО «Электролуч» г.Уфа

3   113.11.040.000-01         Жгут                                           ВПО «Электролуч» г.Уфа

4    113.11.140.000              Жгут                                          ВПО «Электролуч» г.Уфа

5    119.11.010.000              Жгут  основной                        ВПО «Электролуч» г.Уфа

6    119.11.020.000              Жгут  к фаре                             ВПО «Электролуч» г.Уфа

7    ГОСТ 1578-76              Спидометр СП 158                   АП г. Владимир

8    ГОСТ 2023.1-88           Лампа АМН 12-3-1                  УАЗ г. Уфа

9    ГОСТ 6964-72              Фонарь задний

0064.003716                            ВЗОА г. Вязники

10    ГОСТ 12391-77             Гибкий вал ГВ 119-б-02        Лэтз г. Лисково

11    ТУ 1-01-0811-87           Трансформатор ТЛМ-3         УАПО  г. Уфа

12    ТУ 37.003.079-80          Световозвращатель 15.3731  ВЗОА г. Вязники

13    ТУ 37.003.448-76          Патрон лампы ПП-158           УПП ВОС г.Белорецк

14    ТУ 37.003.987-80          Включатель 13.3720               ЛЭТЗ г.Лысково

15    ТУ 37.003.1000-80        Фара 42.3711                           з-д «Кр. Октябрь»

г. Киржач

16    ТУ 37.003.1358-78         Соединительная панель

15.3723 ЛЭТЗ                        ЛЭТЗ    г. Лысково

№№         Обозначение                    Наименование                        Поставщик

п/п

17    ТУ 37.429.102-95           Основание магдино               ООО «Золотой снег»,

1111.3749-02                          г. Москва

18    ТУ 37.429.202-95           Коммутатор 84.3734-01        ООО «Золотой снег»,

г. Москва

- ТУ 37.429.301-92           Блок  регулирования            ООО «Золотой снег»,

БРСН 31.3702                        г. Москва

20    ТУ 307-610.003-93         Наконечник свечной

экранированный                   Приборостроительный

ИСНЦ-3707160                    з-д г. Владикавказ

21    ОСТ37.003.020-78       Фонарь задний 171.3716       АЭА п. г. т. Сутиски

22    ОСТ37.003.081-87       Свеча зажигания А23ДВ      «Автоэлектрокерамика»

г.Москва

23    ОСТ37.003.081-87       Свеча зажигания А23ДВР    УАПО г.Уфа

24    8Ю3.602.152 ЭТ          Переключатель                       ППМ «Электроавтомат»

г. Алатырь

25                                          Включатель «СТОП»

ИЖ ВК103-3720110-20СБ     УПП ВОС г. Глазов

26   113.06.060.003              Накладка фрикционная          Ярославское АТН

г.Ярославль

27   114.2915019СБ             Амортизатор передний          Гродненский ЗАА

28   ТУ 1-521-144-93          Гусеница                                  НПО «Композит»,

г.Курск; УЗЭМИК, г.Уфа

29 ТУ 1-521-168-94            Труба полиэтиленовая           З-д Сантехзаготовок

треста  Башсантехмонтаж

г. Уфа

30 ТУ 1-521-170-94            Зубчатая цепь ЗПЦ,              г.Даугавпилс

ЦПУ 758.0000000

№№         Обозначение                    Наименование                        Поставщик

п/п

31    ТУ 1-521-177-95            Профиль (заготовка дет.        З-д»Cантехзаготовка»,

Накладка полоза)                    г.Уфа

32    ТУ 6-05-1619-78           Трубка ПБ-2                           ПО «Пластик»,г.Дзержинск

33    ТУ 6-55-Ф-02-94          Подушка сидения                   НВП «Форум», г.Владимир

34    ТУ 37.509.023-94          Амортизатор                         СэАЗ, г.Серпухов

СэА3 2915006-10

Амортизатор                        Гродненский ЗАА

35     ТУ 38.105.1247-89       Ремень вариатора                «Красный треугольник»,

28х13,5х1080                         г. С-Петербург

36     ТУ 38.305-05-378-95   Ремень вентилятора             З-д «Резинотехника»,

1-8,5х8-600 г. Ярославль

37                                           Карбюратор   К-68Р             ПЕКАР,г. С-Петербург

38     ГОСТ 3635-78             Подшипники Ш8, Ш12        ЗГПЗ

39     ГОСТ 4060-78         Подшипники 941/17; 942/15   ЗГПЗ

40     ГОСТ 7242-81             Подшипник 60104                 ОАО «СПК»,г.  Кемерово;

АО «Шар», г. Самара

41      ГОСТ 8338-75            Подшипник  6-206А              АО ЗГПЗ, г. Саратов;

ОАО «ИПЗ»,г.Ижевск;

ОАО СПЗ,г.Прокопьевск

42      ГОСТ 8338-75           Подшипник 6-50206              Минский подшип-вый з-д;

ОАО «ИПЗ»,г. Ижевск;

ОАО «СПЗ»,г. Саратов

43      ГОСТ 8882-75           Подшипник 180205С17        ОАО «СПЗ»,г. Саратов;

8и23 ГПЗ; ЗАО «ВПЗ»,

г. Вологда

№№         Обозначение                    Наименование                        Поставщик

п/п

44    ГОСТ 24850-81            Подшипники 580205С17              8 ГПЗ;

1680205R7C17ЗАО              «ВПЗ»,г. Вологда;

ООО «ТОПАВ»,

г. Электросталь;

45   ТУ51-014-5746000-92    Подшипники 16х16; 38х18;        Климовский маш. з-д

16х22; 18x20; 28x25

тропического исполнения