# Руководство по сборке снегоходов Yamaha Viking 540 III и Yamaha Viking 540 IV

Руководство по сборке снегоходов Ямаха Викинг 540 3 и Ямаха Викинг 540 4      

Внимание! Руководстово носит ознакомительный характер и представлено для контроля качества сборки снегохода. Сборка производится только на авторизованных сервисных центрах дилеров компании Yamaha Motor CIS.

Содержание

Расположение сборочных единиц
Распаковка

Сборка

Фара передняя в сборе + зуммер заднего хода в сборе
Обтекатель
Ветровое стекло
Руль в сборе
Панель управления
Переключатель хода
Лыжи
Передний бампер
Задний бампер
Задняя спинка + вспомогательные рычаги

Расположение комплектующих снегохода в упаковке:

А - виниловый сумка
В - картонный короб
С - картонный короб
D - картонный короб
Е - картонный короб 
F - задний бампер
G - ветровое стекло 
H - переключатель хода в сборе
I - передний бампер

------

А - виниловая сумка

1.Ключи; 2.Верхний держатель; 3.Нижний держатель; 4.Болты

B - картонный короб

| 1. Лыжи | 2.Полиэтиленовы пакеты |
| --- | --- |
| 18.Руководство | 19.Опись |

| 3. Бокс | 4.Ключи | 6.Ключи | 10.Ключи |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.Отвертка | 9. Ручка | 7. Головки | 7. Головки |

| 11. Ключи | 12. Вставка | 13. Севместитель |
| --- | --- | --- |
| 14. Пластина 15. Аккум. щуп | 17. Полоса |  |

| 16. Ограничитель | 20. Люверс | 21. Кожух переключателя хода |
| --- | --- | --- |

| С - картонный короб 1.Фара передняя в сборе | D - картонный короб 1.Накладка |
| --- | --- |
| F - задний бампер | Е - картонный короб 1. Спинка задняя |

| 2.Ручки | 3. Задний зуммер в сборе | 4.Кожух руля |
| --- | --- | --- |
| 7.Накладки на бампер | 4.Панель входная | 5. Протектор бампера |

Н - под сиденьем

1.Рычаг в сборе; 2.Hex-болты; 3. Задний зуммер в сборе; 4.Гайки

| G- Стекло ветровое | 3. I - Бампер передний |
| --- | --- |

Удаление защитного каркаса:

1. Снимите защитный чехол "1"

2. Открутите болты "2" и снимите верх защитного каркаса "3"

3. Открутите болты "4" и снимите боковые стороны защитного каркаса.4. Удалите картонный бокс.

5. Открутите защитные крюки "5" и болты "6" (с обеих сторон)

6. Открутите крюки"7" (с обеих сторон)

Установка:

Фара передняя в сборе + Зуммер заднего хода в сборе

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задний зуммер | 1 | Картонный бокс "Е" |  |
| 2 | Болт и гайка | 1+1 | В сборе с зуммером |  |
| 3 | Фара в сборе | 1 | Картонный бокс "С" |  |
| 4 | Винт | 4 | Пакет полиэтил. "5" | М5х0.8е=16mm(0.63in) |
| 5 | Шайба | 4 | Пакет полиэтил. "5" | D=14mm(0.5in)d=5.5mm(0.21in) |
| 6 | Гайка | 4 | Пакет полиэтил. "5" | M5x0.8 |
| 7 | Зажим | 1 | Пакет полиэтил. "5" |  |
| 8 | Шайба | 3 | Пакет полиэтил. "5" | D=18mm(0.7in)d=6mm(0.24in) |
| 9 | Гайка | 4 | Пакет полиэтил. "5" | M6x1.0 |

Установить:
1. Зуммер заднего хода "1" в нишу, используя болт и гайку "2".
2. Фару переднюю в сборе "3" в нишу с помощью зажима "7", используя винт "4", шайбы "5","8" и пластмассовые гайки "6" (М5), "9" (М6).

Обтекатель

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обтекатель зуммер | 1 | Картонный бокс "D" |  |
| 2 | Болт | 4 | Пакет полиэтил. "5" | M6x1.0 e=20mm(0.79in) |
| 3 | Шайба | 4 | Пакет полиэтил. "5" | D=18mm(0.7in)d=6mm(0.24in) |
| 4 | Гайка | 4 | Пакет полиэтил. "5" | М5х0.8е=16mm(0.63in) |

Установить:
1. Установите обтекатель в нишу с помощью стопоров "5",используя болты "2", пластмассовые гайки "4" и шайбы "3".
2. Установить зажим для проводов А.
3. Подсоедините кабель спидометра В и провода подсветки С спидометра.
4. Подсоедините разъём фары передней D.
5. Подсоедините разъём зуммера заднего хода Е.

Стекло ветровое в сборе

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стекло ветровое | 1 | На сиденье |  |
| 2 | Винт | 4 | Пакет полиэтил. "4" | M5x0.8 e=12mm(0.47in) |
| 3 | Шайба | 4 | Пакет полиэтил. "4" | D=18mm(0.7in)d=5mm(0.2in) |
| 4 | Гайка | 4 | Пакет полиэтил. "4" | М5 |

Руль в сборе

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руль | 1 | На двигателе |  |
| 2 | Держат.руля верх | 2 | Пакет полиэтил. "A" |  |
| 3 | Держат.руля низ | 1 | Пакет полиэтил. "A" |  |
| 4 | Болт с гровером | 4 | Пакет полиэтил. "A" | М8х1.25 =35mm(1.38in) |
| 5 | Кожух руля верх | 1 | Картонный бокс "E" |  |
| 6 | Кожух руля низ | 1 | Картонный бокс "E" |  |
| 7 | Хомут | 1 | Пакет полиэтил. "1" |  |
| 8 | Винт с шайбой | 2 | Пакет полиэтил. "1" | M5x1.0 e=30mm(1.18in) |
| 9 | Винт | 1 | Пакет полиэтил. "1" | M5x1.0 e=8mm(0.31in) |
| 10 | Шайба гровер | 1 | Пакет полиэтил. "1" |  |
| 11 | Шайба | 1 | Пакет полиэтил. "1" |  |

Установить:
1. Закрепите рулевую колонку 1 с помощью держателей руля верхних 2 и нижнего 3, используя болты с шайбами гровер.
Предупреждение:
• Временно затяните болты в держателях рулевой колонки.

------

• Верхний держатель рулевой колонки должен быть установлен в соответствии с меткой "А" forward.

2. Затягивайте болты держателей рулевой колонки 4 поочередно, сохраняя примерно равное усилие с каждой стороны рулевой колонки.

------

ВНИМАНИЕ:

•Убедитесь, что верхние держатели рулевой колонки установлены меткой "А" в направлении вперед.

3. Зажмите трос газа и жгут проводов с помощью хомута 7.

4. Установите передний кожух руля 5 на держателе рулевой колонки с помощью винтов 8 и нижний кожух руля 6, используя болты 9, шайбы гровер 10 и шайбы 11.

Предупреждение:

• Убедитесь, что зацеп С защелкнут на рулевой колонке D.
• Убедитесь, что зацеп Е защелкнут на переднем кожухе руля F.

Панель управления

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель управлен | 1 | Картонный бокс "E" |  |
| 2 | Люверс | 1 | Пакет полиэтил. "6" |  |
| 3 | Пластина | 1 | Пакет полиэтил. "6" |  |
| 4 | Заклепка | 4 | Пакет полиэтил. "6" |  |
| 5 | Винт стяжной | 2 | Пакет полиэтил. "6" | M5x0.8 e=16mm(0.63in) |
| 6 | Шайба | 4 | Пакет полиэтил. "6" | D=15mm(0.6in)d=5mm(0.2in) |
| 7 | U-гайка | 2 | Пакет полиэтил. "6" | M5 |

Установить:
1. Установите панель управления 1 в нише капота, используя болты 5, шайбы 6, гайки 7.
2. Установите А внутрь В.
Установите С внутрь D.
3. Установите люверс 2 внутрь панели управления, используя заклепки 4 и шайбы 3.

Переключатель хода

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рычаг в сборе | 1 | Под сиденьем |  |
| 2 | Болт | 2 | Пакет полиэтил. "6" | M6x1.0 e=25mm(0.98in) |
| 3 | Шайба | 2 | Пакет полиэтил. "6" | D=11.5mm(0.45in)d=6.4mm(0.25in) |
| 4 | Болт | 1 | Под сиденьем | М6х1.0 е=25mm(0.98in) |
| 5 | Шайба | 1 | Под сиденьем | D=11.5mm(0.45in)d=6.4mm(0.25in) |
| 6 | Гайка | 1 | Под сиденьем | М6 |
| 7 | Кожух рычага | 1 | Картонный бокс "В" |  |
| 8 | Винт с шайбой | 2 | Пакет полиэтил. "6" |  |

Установить:
1. Установите переключатель хода 1 в нишу, используя специальные болты 2,4 и шайбы 3,5, затем установите рычаг переключения 9, используя гайку 6.
2. Закрепите кожух переключателя 7, используя винты 8.

Лыжи

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лыжи в сборе | 2 | Картонный бокс "В" |  |
| 2 | Стопор | 2 | Пакет полиэтил. "2" |  |
| 3 | Болт | 2 | Пакет полиэтил. "2" | M10x1.25 e=102mm(4.02in) |
| 4 | Шайба | 4 | Пакет полиэтил. "2" | d=10mm(0.39in) |
| 5 | Гайка | 2 | Пакет полиэтил. "2" | M10 |
| 6 | Шплинт | 2 | Пакет полиэтил. "2" |  |
| 7 | Воротник | 2 | Кронштейн лыж |  |

Установить:
1. Необходимо смазать болты 3 и воротники 7.
2. Установить стопоры 2 в поднятом состоянии, как показано на схеме.

------

3. Закрепить лыжи 1 на нижнем кронштейне подвески, используя болт 3, шайбы 4, гайки 5, воротник 7 и шплинт 6.

------

Передний бампер в сборе

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передний бампер L | 1 | Нижняя часть клети |  |
| 2 | Передний бампер R | 1 | Нижняя часть клети |  |
| 3 | Бамперные резинки | 2 | Картонный бокс "Е" |  |
| 4 | Протектор перед. | 1 | Картонный бокс "Е" |  |
| 5 | Протектор бок. L | 1 | Картонный бокс "Е" |  |
| 6 | Протектор бок. R | 1 | Картонный бокс "Е" |  |
| 7 | Совместитель | 1 | Картонный бокс "В" |  |
| 8 | Вставка | 1 | Картонный бокс "В" |  |
| 9 | Пластина | 1 | Картонный бокс "В" |  |
| 10 | Ограничитель L | 1 | Картонный бокс "В" |  |
| 11 | Ограничитель R | 1 | Картонный бокс "В" |  |
| 12 | Болт | 8 | Пакет полиэт."3-1" | M8x1.25 e=14.0mm(0.55in) |
| 13 | Винт | 10 | Пакет полиэт."3-1" | M8x1.25 e=20.0mm(0.79in) |
| 14 | Шайба | 2 | Пакет полиэт."3-1" | D=18mm(0.71in)d=8.5mm(0.33in) |
| 15 | Гайка | 2 | Пакет полиэт."3-1" |  |
| 16 | Заклёпка | 2 | Пакет полиэт."3-1" |  |
| 17 | Заклепка | 4 | Пакет полиэт."3-1" |  |

Установить:
1.Соедините передний бампер (левую 1 и правую 2 части) с помощью соединителя 8, вставки 7 и болтов 12.

------

2. Закрепите передний протектор 4 на переднем бампере, используя пластину 9 и заклепки 17.

------

3. Установите ограничители 10 на фрамуге, используя болты 12 с двух сторон.

Предупреждение:

Затяните болт 12
Убедитесь, что ограничители установлены согласно метке А вниз, как показано на рисунке.

4.Установите передний бампер на фрамугу, используя специальные болты 13, шайбы 14 и гайки 15.

Предупреждение:

Затяните болт 13
Убедитесь, что часть В установлена справа, как показано на рисунке.

5. Затяните болты 12 и 13 окочательно.

------

6.Установите боковые протекторы 5 на передний бампер, используя заклепки 16,17. (С обеих сторон).

------

7. Установите бамперные резинки 3 на передний бампер А. (С обеих сторон).

------

Задний бампер

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задний бампер | 1 | Место на сиденье |  |
| 2 | Болт | 4 | Пакет полиэт."3-2" | M8x1.25 e=14mm(0.55in) |
| 3 | Пружинная шайба | 4 | Пакет полиэт."3-2" | D=15mm(0.6in)d=8mm(0.31in) |
| 4 | Шайба | 4 | Пакет полиэт."3-2" | D=18mm(0.6in)d=8mm(0.31in) |
| 5 | Гайка | 4 | Пакет полиэт."3-2" | М8х1.25 |
| 6 | Болт | 6 | Пакет полиэт."3-4" | M8x1.25 e=20.0mm(0.79in) |
| 7 | Втулка | 2 | Пакет полиэт."3-2" |  |
| 8 | Фаркоп | 1 | Пакет полиэт."3-4" |  |
| 9 | Болт+гайка | 4+4 | Пакет полиэт."3-4" |  |
| 10 | Шплинт | 1 | Пакет полиэт."3-4" |  |

Установить:
1. Закрепите задний бампер 1 на фрамуге, используя болты 2, пружинные шайбы (гровер) 3, шайбы 4, гайки 5 и болты 6.

------

2. Просуньте задний фонарь А в нишу заднего бампера и закрепите, используя втулку 7. Подсоедините электрический разъём проводов к заднему фонарю.

3. Закрепите задний фонарь с помощью стального зажима С на заднем бампере.

4. Установите заднее прицепное устройство (фаркоп) на заднем бампере с помощью болтов+гаек.

Задняя спинка + вспомогательные рукоятки

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

| № | Наименование | К-во | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спинка задняя | 1 | Картонный бокс "Е" |  |
| 2 | Болт | 4 | Пакет полиэт."3-3" | M6x1.0 e=16mm(0.63in) |
| 3 | Рукоятка всп. R | 1 | Картонный бокс "Е" |  |
| 4 | Рукоятка всп. L | 1 | Картонный бокс "Е" |  |
| 5 | Шайба специаль. R | 1 | Пакет полиэт."3-3" |  |
| 6 | Шайба специаль. L | 1 | Пакет полиэт."3-3" |  |
| 7 | Болт | 6 | Пакет полиэт."3-3" | M8x1.25 e=40mm(1.57in) |
| 8 | Гайка | 6 | Пакет полиэт."3-3" | М8 |

Установить:


1. Закрепите заднюю спинку 1 на заднем бампере, используя болты 2.

------

2. Установите вспомогательные рукоятки 3 на заднем бампере, используя болты 7, специальные шайбы 5 и гайки 8. (С обеих сторон снегохода).

В нашем магазине Вы можете купить снегоходы Yamaha Viking 540 III и Yamaha Viking 540 III Limited а также новые модели Yamaha Viking 540 IV и Yamaha Viking 540 IV Limited