# Тросы газ/реверс

### Для дистанционного управления переключением передач и дроссельной заслонки лодочного мотора необходимо дополнительно прокладывать в лодке два троса, один из которых управляет дроссельной заслонкой, а второй служит для переключения передач редуктора двигателя. Управление осуществляется с помощью одной из предлагаемых моделей машинок «газ-реверс».

В зависимости от фирмы производителя лодочного мотора следует использовать троса:
•  «С2» - двигатели Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, Nissan, Force, Selva;
•  «С5» и «С16» - подвесные моторы Mercury, Mariner.
Все троса С2 имеют внешний диаметр рубашки 7 мм и свободный ход в пределах 87 мм. Все троса С5 имеют внешний диаметр рубашки 7 мм и свободный ход - 95 мм. Наконечники каждого троса выполнены из нержавеющих материалов. Толкающее усилие на тросе составляет 10 кгс.
Рекомендации по выбору длины троса Вы можете найти в разделе Инструкции.
Для обеспечения долговременной и работы редуктора троса «газ реверс» следует прокладывать в кокпите судна так, чтобы радиусы перегиба троса были больше 200 мм. 

Пульты дистанционного управления «газ-реверс» предназначены для управления положением дроссельной заслонки лодочного мотора и переключением передач «вперед-нейтраль-назад». Пульты ДУ выпускаются в вариантах установки на правый или на левый борт судна. Все модели снащены системой блокировки нейтрального положения переключения передач и системой независимого управления дроссельной заслонкой при включенной нейтральной передаче. В зависимости от типа они могут быть оснащены кнопкой аварийного выключения двигателя. Переходники для пульта ДУ входят в комплект. Переходники для мотора необходимо приобретать у дилеров этих подвесных двигателей

### ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ/РЕВЕРСОМ 
ULTRAFLEX C2

Тросы управления газом/реверсом С2 предназначены для использования в системах управления газом/реверсом моторов Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, Nissan, Selva, Force, Sail.

Длина от 5 до 30 футов

Диаметр троса - 7 мм

Ход - 87 мм

Минимальный радиус изгиба 200 мм

Максимальный суммарный угол изгибов тросов 250-300°

Производитель - ULTRAFLEX (Италия)

### ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ/РЕВЕРСОМ 
ULTRAFLEX C8

Тросы управления газом/реверсом С8 предназначены для использования в системах управления газом/реверсом моторов Yamaha, Tohatsu, Suzuki, Honda, Nissan, Selva, Force, Sail.

Длина от 6 до 37 футов

Диаметр троса - 8.5 мм

Ход - 87 мм

Максимальный суммарный угол изгибов тросов 250-300°

Рекомендуется для использования на катерах большой длины.

Производитель - ULTRAFLEX (Италия)

### ТРОСА УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ/РЕВЕРСОМ 
ULTRAFLEX C5

Тросы управления газом/реверсом С5 предназначены для использования в системах управления газом и реверсом лодочных моторов Mercury, Mariner, Mercruiser.

Длина от 6 до 22 футов

Диаметр троса - 7 мм

Ход - 95 мм

Минимальный радиус изгиба 200 мм

Максимальный суммарный угол изгибов тросов 250-300°

Производитель - ULTRAFLEX (Италия)